## Slide 1: Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
ООО «ОценкаПроектСервис»
Таганрог
2017 г.
Цимлянский район
Ростовская область

## Slide 2: Основные цели разработки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

## Slide 3: Основные требования по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа;
Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа;
Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов;
Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;
Условия для управления транспортным спросом;
Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

## Slide 4: Характеристика сети автомобильных дорог
№п/п | Показатели | Территория прохождения автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого
 |  | Цимлянский район |  | Цимлянское городское поселение | Калининское сельское поселение | Лозновское сельское поселение | Маркинское сельское поселение | Новоцимлянское сельское поселение | Саркеловское сельское поселение | Красноярское сельское поселение | 
 |  | Региональные | Районные |  |  |  |  |  |  |  | 
Протяженность автомобильных дорог по типам дорожной одежды, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Капитальные | 115,07 | 130,27 | 70,651 | 13,769 | 13,327 | 22,778 | 13,692 | 12,491 | 15,088 | 407,136
2 | Переходные |  |  | 5,403 |  | 0,17 | 1,5 |  | 0,26 | 16,486 | 23,819
3 | Низшие |  | 3,75 | 1,504 | 3,9 | 19,791 | 11,878 | 13,675 | 16,863 | 10,463 | 81,824
Протяженность автомобильных дорог по категории дорог и улиц, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | II категория | 12,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,32
5 | III категория | 85,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,95
6 | IV категория | 16,8 | 130,27 |  |  |  |  |  |  |  | 147,07
7 | V категория |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  | 3,75
8 | Магистральная улица районного значения: пешеходно-транспортная |  |  | 23,29 |  |  |  |  |  |  | 23,29
9 | Магистральная улица районного значения: транспортно-пешеходная |  |  | 8,475 |  |  |  |  |  |  | 8,475
10 | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |  |  | 45,793 |  |  |  |  |  |  | 45,793
11 | Поселковая дорога |  |  |  |  | 3,471 | 0,85 |  | 0,4 | 3,996 | 8,717
12 | Главная улица |  |  |  | 1,6 | 1,443 | 3,02 | 5,25 | 4,1 | 3,715 | 19,128
13 | Улица в жилой застройке: основная |  |  |  | 5,514 | 6,174 | 3,12 | 6,625 | 1,352 | 2,47 | 25,255
14 | Улица в жилой застройке: второстепенная |  |  |  | 10,555 | 19,735 | 28,266 | 13,242 | 20,862 | 29,427 | 122,087
15 | Проезд |  |  |  |  | 2,465 | 0,9 | 2,25 | 2,9 | 2,429 | 10,944
Протяженность автомобильных дорог по наличию имущественного права, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | Состоят на балансе | 115,07 | 132,47 | 64,619 | 17,669 | 33,288 | 14,056 | 27,367 | 29,614 | 42,037 | 476,19
17 | бесхозные |  | 1,55 | 12,939 |  |  | 22,1 |  |  |  | 36,5989
18 | Плотность автодорожной сети, км/кв.км | 0,55 |  | 2,95 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,03 | 0,31 | 5,55 | 

## Slide 5: Сводная диаграмма распределения автомобильных дорог Цимлянского района Ростовской области по типу дорожной одежды
Chart: Тип дорожной одежды
| Капитальные | Переходные | Низшие
 | 407.136 | 23.819 | 81.824

## Slide 6: Сводная диаграмма распределения автомобильных дорог Цимлянского района Ростовской области по категориям
Chart: Категории улиц и дорог
| II категория | III категория | IV категория | V категория | Магистральная улица районного значения: пешеходно-транспортная | Магистральная улица районного значения: транспортно-пешеходная | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке | Поселковая дорога | Главная улица | Улица в жилой застройке: основная | Улица в жилой застройке: второстепенная | Проезд
 | 12.32 | 85.95 | 147.07 | 3.75 | 23.29 | 8.475 | 45.793 | 8.717 | 19.128 | 25.255 | 122.087 | 10.944

## Slide 7: Сводная диаграмма распределения автомобильных дорог Цимлянского района Ростовской области по наличию имущественного права
Chart: Протяженность,км
| Состоят на балансе | бесхозные
 | 476.19 | 36.5989

## Slide 8: Сводная диаграмма распределения автомобильных дорог Цимлянского района Ростовской области по плотности
Chart: Муниципальные образования
| Цимлянский район | Цимлянское городское поселение | Калининское сельское поселение | Лозновское сельское поселение | Маркинское сельское поселение | Новоцимлянское сельское поселение | Саркеловское сельское поселение | Красноярское сельское поселение
 | 0.55 | 2.95 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.31 | 0.5

## Slide 9: Сводная диаграмма распределения автомобильных дорог, находящихся введенье Цимлянского района Ростовской области, по протяженности
Chart: Муниципальные образования
| Цимлянский район | Цимлянское городское поселение | Калининское сельское поселение | Лозновское сельское поселение | Маркинское сельское поселение | Новоцимлянское сельское поселение | Саркеловское сельское поселение | Красноярское сельское поселение
 | 134.02 | 77.558 | 17.669 | 33.288 | 36.156 | 27.367 | 29.614 | 42.037

## Slide 10: Схема расположения опорной сети автомобильных дорог Цимлянского района

## Slide 11: Схем расположения пунктов учета на территории Цимлянского городского поселения
5
1
3
4
2
6

## Slide 12: Схем расположения пунктов учета на территории сельских поселений Цимлянского района Ростовской области
8
9
10
7
11
13
12
14
16
15

## Slide 13: Характеристика маршрутной сети (инфраструктуры) пассажирского транспорта
Nп/п | Показатель | Единицы измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4
1 | Соответствие вида транспорта общего пользования в зависимости от расчетного пассажиропотока и дальности поездок пассажиров | - | Да
2 | Количество организаций, осуществляющих перевозку пассажиров: |  | 
 | внеуличного скоростного транспорта, метрополитена | ед. | -
 | троллейбусных |  | -
 | трамвайных |  | -
 | автобусных |  | 1
3 | Количество станций железнодорожного транспорта в пригородно-городском сообщении | ед. | 1
4 | Протяженность линий внеуличного скоростного транспорта, в том числе метрополитена | км | -
5 | Количество станций внеуличного скоростного транспорта, в том числе метрополитена | ед. | -
6 | Протяженность маршрутов наземного пассажирского транспорта на дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке/организованных по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне | км | 218 /-
7 | Плотность маршрутов наземного пассажирского транспорта |  | 0,085
8 | Расстояние между остановочными пунктами на линиях пассажирского транспорта, в том числе для (приведено для г.п.Цимлянск): |  | 
 | троллейбусов | м | -
 | трамваев |  | -
 | автобусов |  | 665
 | экспресс-автобусов |  | -
 | скоростных трамваев |  | -
 | метрополитена |  | -
9 | Среднее время работы транспорта общего пользования на маршрутах регулярных перевозок: | час | 
 | внеуличный скоростной транспорт, метрополитен |  | 
 |  |  | -
 | наземный пассажирский транспорт |  | 12
10 | Количество подвижного состава: |  | 
 | внеуличного скоростного транспорта, метрополитен | вагон | -
 | троллейбусов | единиц | -
 | трамваев | вагон | -
 | автобусов | ед. | 20
11 | Расчетная вместимость по видам пассажирского транспорта: |  | 
 | внеуличный скоростной транспорт, метрополитен | чел./вагон | -
 | троллейбус | чел./ед. | -
 | трамвай | чел./вагон | -
 | автобус | чел. | 41
12 | Количество транспортно-пересадочных узлов | единиц | 2

## Slide 14: Объем грузового транспорта, зафиксированный в пунктах учета интенсивности
Номер пункта учета | Среднесуточная интенсивность грузового транспорта, авт/сут | Процент от общего потока транспортных средств, %
1 | 49 | 17
2 | 1380 | 9
3 | 22 | 13
4 | 563 | 9
5 | 267 | 8
6 | 114 | 9
7 | 256 | 10
8 | 20 | 8
9 | 153 | 12
10 | 1317 | 10
11 | 5588 | 15
12 | 737 | 7
13 | 3627 | 12
14 | 3703 | 11
15 | 3207 | 12
16 | 2061 | 9

## Slide 15: Схема расположения основных грузообразующих и грузопринимающих предприятий Цимлянского района

## Slide 16: Оценки эффективности методов организации дорожного движения и условий движения
№п/п | Наименование поселения | Средний показатель уровня удобства
1 | Цимлянское городское поселение | В
2 | Калининское сельское поселение | А
3 | Маркинское сельское поселение | А
4 | Лозновское сельское поселение | А
5 | Новоцимлянское сельское поселение | А
6 | Саркеловское сельское поселение | А
7 | Красноярское сельское поселение | А

## Slide 17: Мероприятия и целевые показатели программы
Мероприятия консервативного варианта
обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;
Мероприятия оптимального варианта
обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;
организации движения маршрутных транспортных средств;
организации пропуска транзитных транспортных потоков;
организации пропуска грузовых транспортных средств;
ограничению доступа транспортных средств на определенные территории;
организации движения пешеходов;
организации велосипедного движения;
развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом;
категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки;
организации системы мониторинга дорожного движения;
организации движения маршрутных транспортных средств;
организации пропуска грузовых транспортных средств;
формированию единого парковочного пространства;
организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках;
организации движения пешеходов;
обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов;
обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям;
организации велосипедного движения;
развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом;

## Slide 18: Допустимые показатели целевых индикаторов и показателей Программы
№ п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  | 
 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027
1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения | % | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7
2 | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 100
3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 100
4 | Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | % | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3
5 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Протяженность тротуаров и велосипедных дорожек | % | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 35

## Slide 19: Объем средств на реализацию программы
Наименование мероприятия | График реализации мероприятия / тыс. руб. |  |  |  |  |  | 
 | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2027 годы
Содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 209966 | 46365,9 | 15655,8 | 15882,4 | 16112,3 | 16353,9 | 99595,6
Принятие бесхозных дорог на баланс МО «Цимлянский район» | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 
Создание геоинформационной базы дорожных данных МО «Цимлянского района» | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 
Устройство дополнительных остановок для обеспечения пешеходной доступности до остановочного комплекса (800 м): ст-ца Камышевская + 1 остановка; х. Лозной + 1 остановка; ст-ца Красноярская + 2 остановки; ст-ца Калининская + 2 остановки; | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 
Движения грузового транспорта должно осуществляться по автомобильным дорогам соответствующей для данного вида транспорта категории улично-дорожной сети. Введение ограничения на въезд грузового транспорта в район малоэтажной приусадебной застройки с категориями дорог: проезд, улица в жилой застройке: второстепенная; улица местного значения в жилой застройке. | 600 |  | 200 | 200 | 200 |  | 
Устройство дополнительных стояночных мест для легковых автомобилей на УДС г. Цимлянска: ул. Советская; ул. Московская; ул. Социалистическая; ул. Карла Маркса;; ул. Ленина | 4000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
Организация одностороннего движения на УДС г. Цимлянска: пер. Ани Морозовой; пер. Гайдара; пер. Олега Кошевого; пер. Космонавтов; пер. Майский | 400 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 
Выделение стояночных мест для инвалидов на стоянках, в том числе для инвалидов колясочников | 350 |  | 250 | 100 |  |  | 
Обустройство пешеходных переходов в районе медицинских учреждений соответствующими ТСОДД, тактильными указателями | 500 |  | 400 | 100 |  |  | 
Введение ограничения максимальной скорости до 40 км/ч на всех подходах к образовательным учреждениям | 200 |  | 100 | 100 |  |  | 
Доведение геометрических параметров автомобильных дорог до нормативных значений в зависимости от категории (изменение типа дорожной одежды) | 142000 |  | 15000 | 15500 | 15500 | 16000 | 80000
Установка детекторов транспортного потока: на УДС г. Цимлянск: ул. Советская, ул. Московская; - на УДС ст-ца Красноярская: ул. Советская. | 7000 |  | 2000 | 5000 |  |  | 
Устройство дополнительного освещения на пешеходных переходах с обеспечением яркости в 1,5 раза по сравнению с общей освещенностью дороги | 4500 |  | 1000 | 1250 | 1500 | 750 | 
Организация маршрута велосипедного движения в г. Цимлянске: ул. Ленина - ул. Советская - Приморский парк | 600 |  | 200 | 200 | 200 |  | 
Обустройство велопарковками здания школ, администрации, территорию парка | 150 |  | 50 | 50 | 50 |  | 
Доведение геометрических параметров автомобильных дорог до нормативных значений в зависимости от категории. Строительство и реконструкция существующих тротуаров для доведения их геометрических характеристик до требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | 165000 |  | 15000 | 17500 | 20000 | 22500 | 90000
Строительство уширения на кольцевом пересечении ул. Московская и автомобильной дороге «г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск | 15000 |  |  |  |  |  | 15000
Всего | 554586 | 46365,9 | 53955,8 | 59482,4 | 54662,3 | 56703,9 | 284595,6

## Slide 20: Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Предусмотренные мероприятия | Оценка социально-экономической эффективности
Содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%, снижение экологической нагрузки на ОС на 10%, улучшение качества обслуживания территорий на 35%, снижение износа улично-дорожной сети на 50 %
Принятие бесхозных дорог на баланс МО «Цимлянский район» | Снижение вероятности ДТП на 15% , снижение социального риска на 25%
Создание геоинформационной базы дорожных данных МО «Цимлянского района» | Улучшение качества обслуживания территорий на 8%
Устройство дополнительных остановок для обеспечения пешеходной доступности до остановочного комплекса (800 м): ст-ца Камышевская + 1 остановка; х. Лозной + 1 остановка; ст-ца Красноярская + 2 остановки; ст-ца Калининская + 2 остановки; | Снижение вероятности ДТП на 5%, улучшение качества обслуживания территорий на 15%, увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания на 12%,
Движения грузового транспорта должно осуществляться по автомобильным дорогам соответствующей для данного вида транспорта категории улично-дорожной сети. Введение ограничения на въезд грузового транспорта в район малоэтажной приусадебной застройки с категориями дорог: проезд, улица в жилой застройке: второстепенная; улица местного значения в жилой застройке. | Улучшение качества обслуживания территорий на 15%, снижение износа улично-дорожной сети на 25 %
Устройство дополнительных стояночных мест для легковых автомобилей на УДС г. Цимлянска: ул. Советская; ул. Московская; ул. Социалистическая; ул. Карла Маркса; ул. Ленина | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания на 20%, расширение парковочного пространства на 30%, обеспечение личного транспорта населения объектами хранения на 70%
Организация одностороннего движения на УДС г. Цимлянска:пер. Ани Морозовой;пер. Гайдара; пер. Олега Кошевого; пер. Космонавтов; пер. Майский | Улучшение качества обслуживания территорий на 10%, снижение износа улично-дорожной сети на 8 %
Выделение стояночных мест для инвалидов на стоянках, в том числе для инвалидов колясочников | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания на 40%, улучшение качества обслуживания территорий на 20%,
Обустройство пешеходных переходов в районе медицинских учреждений соответствующими ТСОДД, тактильными указателями | 
Введение ограничения максимальной скорости до 40 км/ч на всех подходах к образовательным учреждениям | Снижение вероятности ДТП на 20%, улучшение качества обслуживания территорий на 12%,
Доведение геометрических параметров автомобильных дорог до нормативных значений в зависимости от категории (изменение типа дорожной одежды) | Увеличение скорости движения на 22%, снижение времени в пути на 15%, снижение вероятности ДТП на 13%, снижение экологической нагрузки на ОС на 8%, улучшение качества обслуживания территорий на 20%, снижение износа улично-дорожной сети на 35 %
Установка детекторов транспортного потока: на УДС г. Цимлянск: ул. Советская, ул. Московская; - на УДС ст-ца Красноярская: ул. Советская. | Улучшение качества обслуживания территорий на 10%,
Устройство дополнительного освещения на пешеходных переходах с обеспечением яркости в 1,5 раза по сравнению с общей освещенностью дороги | Снижение вероятности ДТП на 15%, улучшение качества обслуживания территорий на 16%,
Организация маршрута велосипедного движения в г. Цимлянске: ул. Ленина - ул. Советская - Приморский парк | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания на 10%, улучшение качества обслуживания территорий на 8%,
Обустройство велопарковками здания школ, администрации, территорию парка | 
Доведение геометрических параметров автомобильных дорог до нормативных значений в зависимости от категории. Строительство и реконструкция существующих тротуаров для доведения их геометрических характеристик до требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Увеличение скорости движения на 15%, снижение времени в пути на 12%, снижение вероятности ДТП на 14%, снижение экологической нагрузки на ОС на 10%, улучшение качества обслуживания территорий на 20%, снижение износа улично-дорожной сети на 25 %
Строительство уширения на кольцевом пересечении ул. Московская и автомобильной дороге «г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск | Увеличение скорости движения на 10%, снижение времени в пути на 12%, снижение вероятности ДТП на 11%,

## Slide 21: Предложения по совершенствованию обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения
Введение электронного документооборота по дорожной деятельности, создание электронной геоинформационной базы дорожных данных для введения работ по содержанию, работ по актуализации технической документации на автомобильные дороги.
Выделение в составе отдела коммунальной инфраструктуры и архитектуры отдельного сектора по вопросам дорожной деятельности и транспорта, ведения базы дорожных данных, осуществления контроля за содержанием автомобильных дорог и технических средств дорожного движения.
Проведение ежегодных мероприятий в соответствии с приказом Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. № 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог"